## Slide 1: РАССМОТРЕНИЕ ВТОРЫХ РЕДАКЦИЙ ПРОЕКТОВ СВОДОВ ПРАВИЛ
СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Общие положения построения моделей городской среды»
СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Центральная модель городской среды»
СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Среднеэтажная модель городской среды»
СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Малоэтажная модель городской среды»
ФОНД

## Slide 2: ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СЕРИИ СП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»
3
1
2
4
5
«Стандарт комплексного развития территорий» разработан на основании поручения Правительства РФ от 19.09.2016 № ДМ-П16-5574, одобрен протоколом заседания проектного комитета по нацпроекту «Жилье и городская среда» (от 04.04.2019 №2)
6
Перечень поручений Президента РФ от 30.04.2019 № Пр-754: обеспечить подготовку и утверждение Стандарта, а также учет при актуализации НПА и при разработке градостроительных документов (подпункт «з» пункта 2)
Протокол заседания РГ Правительственной комиссии по региональному развитию по вопросам тех. регулирования в строительстве под председательством И.Э. Файзуллина: Минстрою России, ФАУ «ФЦС» и ДОМ.РФ проработать совместно приказ о вводе Стандарта (п. 4.2. протокола № 103-ПРМ-ИФ от 28.01.2021)
2016
2019
2021
Протокол совещания 02.03.2021 ТК 465 «Строительство» о внедрении Стандарта с участием представителей ФАУ «ФЦС», Фонда ДОМ.РФ и Подкомитета 9 «Градостроительство»: одобрено предложение разработать серию СП в развитие СП 42 «Градостроительство» на основе моделей городской среды Стандарта
Протокол заседания РГ Правительственной комиссии по
региональному развитию по вопросам тех. регулирования в строительстве под председательством И.Э. Файзуллина: одобрено внесение изменений в План разработки и утверждения СП (п. 1 протокола № 318-ПРМ-ИФ от 18.03.2021), подписан приказ Минстроя России о внесении изменений в План для разработки серии новых СП на основе Стандарта (№ 236/пр от 19.04.2021)
Заключено 14.09.2021 допсоглашение к договору №Ф-02/38-18 от 10.04.2018 с ФАУ «ФЦС» на разработку СП на основе Стандарта
2022

## Slide 3: АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СЕРИИ СП «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»
Серия СП регламентирует требования к формированию комфортной, безопасной и визуально привлекательной жилой и многофункциональной застройки через принципы построения моделей городской среды Стандарта комплексного развития территории ДОМ.РФ
Недостаточность регламентирующих критерии качества городской среды требований в нормативно-технических документах, в т. ч. жилой и многофункциональной застройки, при комплексном развитии территорий
Вариативность развития территорий при сохранении качества среды через использование моделей городской среды (малоэтажная, среднеэтажная и центральная)
Необходимость усовершенствования и развития регулирования через установление основополагающих параметров, обеспечивающих качество городской среды, включая:
КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ
(В ЗОНЕ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ)
Функциональное использование территории
Типология застройки
Пешеходная инфраструктура, СИМ
Транспортное обслуживание
Фронт застройки
Организация гаражей и стоянок
Открытые пространства (площади и озелененные территории)
Объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры
Доля помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры
Площадь и плотность застройки квартала жилой и многофункциональной застройки (мин./макс.)
Отступ застройки от красных линий (макс.)
Доля внутриквартальных территорий для размещения наземных автостоянок (макс.)
Доля площади застройки для размещения зданий-акцентов (макс.)
Плотность улично-дорожной сети (мин./макс)

## Slide 4: ПРИМЕНЕНИЕ СВОДОВ ПРАВИЛ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Область применения разрабатываемых
сводов правил с учетом СП42.13330.2016, РНГП/МНГП
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
(развитие территорий путем функционального, территориального зонирования, размещения объектов федерального, регионального и местного значения и градрегламентов)
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ
Выделение функционально-планировочных жилых образований (кварталов, микрорайонов, районов), нормирование в области градостроительного проектирования с учетом региональных и местных особенностей, дифференциация жилых зон по типам застройки, этажности, плотности, местоположению
МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
жилой застройки для выделения земельных участков отдельных жилых многоквартирных зданий, одноквартирных домов или их групп, а также иных объектов капитального строительства, строений, сооружений на этой территории
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ
в т. ч. жилых многоквартирных зданий, одноквартирных домов или их групп
Область применения СП53.13330.2022,
СП54.13330.2022, СП118.13330.2022 и др.

## Slide 5: ОПЫТ ДОМ.РФ В РАЗРАБОТКЕ ППТ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ППТ МИКРОРАЙОНА «МЕЙ» В Г.О. НАЛЬЧИК В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА (утв. 27.07.2021)
ДПТ В РАЙОНЕ ПОЛУОСТРОВА САПЕРНЫЙ ОСТРОВА РУССКИЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО Г.О. ПРИМОРСКОГО КРАЯ (утв. 25.08.2021)

## Slide 6: МЕСТО СВОДОВ ПРАВИЛ В СИСТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС
Российской Федерации
от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Законодательный акт
СП 42.13330.2016
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
(с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
СП 476.1325800.2020 Правила планировки застройки и благоустройства жилых микрорайонов.
СП 396.1325800.2016 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.
СП добровольного применения
СП добровольного применения в развитие СП 42.13330.2016, СП 476.1325800, СП 396.1325800.2016
СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Общие положения построения моделей городской среды»
СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий.
Центральная модель городской среды»
СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Среднеэтажная модель
городской среды»
СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий.
Малоэтажная модель городской среды»

## Slide 7: СОДЕРЖАНИЕ СВОДОВ ПРАВИЛ
СП «Градостроительство.
Комплексное развитие территорий. Общие положения построения моделей городской среды»
СП «Градостроительство.
Комплексное развитие территорий. Центральная модель городской среды», Среднеэтажная модель городской среды», Малоэтажная модель городской среды»
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения и сокращения
4. Общие требования комплексного развития территории жилой и многофункциональной застройки на основе построения моделей городской среды
5. Нормируемые параметры моделей городской среды
Приложения: Приложение А. Классификация моделей городской среды Приложение Б. Показатели, определяющие технико-экономическую эффективность жилой и многофункциональной застройки на основе построения моделей городской среды Приложение В. Показатели площади жилищного фонда и плотности населения моделей городской среды Приложение Г. Потребность в парковочных местах для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Приложение Д. Методика расчета уровня обслуживания населения общественным транспортом Приложение Е. Методика расчета плотности жилой и многофункциональной застройки Приложение Ж. Методика расчета плотности улично-дорожной сети
Библиография
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения и сокращения
4. Общие положения
5. Функциональное использование территории
6. Типология застройки
7. Транспортное обслуживание территории
8. Организация стоянок автомобилей и парковок
9. Экологические требования
10. Требования к размещению и к организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования
Приложение: Приложение А. Показатели, определяющие эффективность комплексного развития территории жилой застройки
Библиография

## Slide 8: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ, МОДЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (1/5)
Площадь территории комплексного развития для построения моделей городской среды | до 14 га | до 26 га | до 55 га | В развитие п.5.3, п.7.7. СП42.13330.2016
Плотность застройки территории (мин./макс.) | 15-20 тыс. м2/га | 8-15 тыс. м2/га | 4-8 тыс. м2/га | В развитие п.5.4 СП42.13330.2016 и п.7.20 СП 476.1325800
Плотность населения (мин./макс.) | 350-450 чел./га | 300-350 чел./га | 50-80 чел./га | В развитие п.7.6 СП42.13330.2016
Плотность улично-дорожной сети (мин.) | ≥12 км/км2 | ≥10 км/км2 | ≥8 км/км2 | В развитие СП 396.1325800.2018
Обеспеченность озелененными территориями (мин.) | ≥6 м2/чел. | ≥ 10 м2/чел. | ≥30 м2/чел. | В развитие табл. 9.2 СП42.13330.2016
Доля озелененных территорий в территориях общего пользования (мин.) | 45% | 40% | 15% | В развитие п.7.4 СП42.13330.2016
Уровень обслуживания общественным транспортом (мин.) | 6 баллов | 4 балла | 1 балл | В развитие п.11.22 СП42.13330.2016
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры зоны пешеходной
доступности

## Slide 9: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ, МОДЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (2/5)
Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки (мин./макс.) | 1,4-3,4 га | 1,7-5 га | 2-5 га | В развитие п.5.4 СП42.13330.2016
Длина стороны квартала (макс.) | 200 м | 250 м | 510 м | В развитие п.5.4 СП42.13330.2016 и п.7.20 СП476.1325800.2022 для центр. модели
Плотность жилой и многофункциональной застройки квартала (мин./макс.) | 20-60 тыс. м2/га | 10-44 тыс. м2/га | 2-22 тыс. м2/га | Уточнение параметров изложенных в приложении Б СП42.13330.2016
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры кварталов жилой и многофункциональной застройки
Отступ застройки от красных линий (макс.) | Магистральные городские дороги, Магистральные улицы общегородского значения | 1,5 м | 2 м | - | В развитие СП42.13330.2016 и СП476.1325800
 | Магистральные улицы и дороги районного значения | 1,5 м | 3 м | 3 м | 
 | Улицы и дороги местного значения | 1,5 м | 3,8 м | 7 м | 
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры уличного фронта застройки

## Slide 10: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ, МОДЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (3/5)
Площадь земельного участка (макс.) | 0,4 га | 0,9 га | 0,45 га | В развитие п.п. 5.3, 5.4 СП42.13330.2016
Процент застроенности земельного участка (макс.) | 80% | 70% | 80% | В развитие СП42.13330.2016
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры улично-дорожной сети
Ширина улиц (макс.) / количество полос движения в обоих направлениях (макс.) | Магистральные улицы районного значения с расчетной скоростью движения до 70 км/ч | 44 м / 4 полосы | 43 м / 4 полосы | 30 м / 2 полосы | В развитие СП42.13330.2016 и СП396.1325800.2018
 | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 50 км/ч | 23 м / 2 полосы | 23 м / 2 полосы | - | 
 | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 30 км/ч | 10 м / 1 полоса | 10 м / 1 полоса | 8 м / 1 полоса | 
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры земельных участков

## Slide 11: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ, МОДЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (4/5)
Доля сплошного фронта застройки вдоль красных линий (мин.) | 80% | 70% | 50%
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Параметры жилой застройки
Размер участка общеобразовательной организации (макс.) | При размещении всех функ­циональных зон | По размеру квартала | 1,4 га | 1,8 га | В развитие СП42.13330.2016
 | При выносе части функциональных зон | По размеру квартала | 0,9 га | 1,2 га | 
Размер участка дошкольной образовательной организации(макс.) |  | По размеру квартала | 0,57 га | 0,45 га | 
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры размещения зданий образовательных организаций
Доля внутриквартальных территорий для размещения наземных автостоянок (макс.) | 5% | 15% | 30% | В развитие п.п.11.33-11.35 СП42.13330.2016
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры размещения автостоянок

## Slide 12: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ, МОДЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (5/5)
Размеры местных парков и скверов (мин./макс.) | 0,1-5 га | 0,2-5 га | 0,2-5 га | В развитие СП42.13330.2016
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры озелененных территорий
Доля площади фронта застройки для размещения зданий-композиционных доминант (макс.) | 25% | 20% | 15% | В развитие СП42.13330.2016, СП118.13330 и СП54.13330
Среднеэтажная
Малоэтажная
Центральная
Корреляция разрабатываемых СП с другими СП
Параметры размещения композиционных доминант